Раздел 1. Краткая характеристика сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ на период с 2013-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст. 8 Федерального закона от 30.12.2012г №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение Совета сельского поселения Бакалинский сельсовет об утверждении проекта генплана сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ № 149 от 10 июля 2013 года. |
| Заказчик Программы | Сельское поселение Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. |
| Исполнители Программы | Сельское поселение Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития сельского поселения Бакалинский сельсовет. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2015 до 2024 г. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся улицам, согласно утвержденного Генерального плана; модернизация существующих КНС c заменой насосного оборудования; модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения с. Бакалы; модернизация системы утилизации отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 14620,7млн. руб., в том числе: 2015г. – 802,6 млн.руб., 2016г – 3487,9 млн.руб.; 2017г. - 2259,7 млн.руб.; 2018г. – 2701,7 млн.руб.; 2019г. – 2819,4 млн.руб.; 2020г. – 1260,6 млн.руб.; 2021г. – 1288,8 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. Координатором Программы Администрация муниципального района Бакалинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального района Бакалинский район РБ. Для оценки эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального района Бакалинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Все населенные пункты сельского поселения Бакалинский сельсовет газифицированы, электрифицированы, радиофицированы, имеются сети водопровода, теплопровода, канализована центральная часть и общественные здания села Бакалы, во дворах и остальных населенных пунктах индивидуальные выгребные ямы.

Газоснабжение осуществляется от Бакалинского АГРС в южной части села, электроснабжение – от существующей ПС ―Бакалы 110/35/10кВ.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и частично от группового водовода д.Новое Азмеево.

Очистные сооружения канализации с.Бакалы расположены в западной части населенного пункта на берегу реки Сюнь.

Полигон размещения твердых бытовых отходов находится к северу от сельского поселения  Бакалинский сельсовет (полигон ТБО с.Покровка), на территории сельского поселения также имеются свалки ТБО.

Электроснабжение населенных пунктов Бакалинского сельского совета осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Бакалы» по высоковольтным воздушным линиям электропередач.

Телефонизация населенных пунктов Бакалинского сельского совета осуществляется от АТСЭ по кабельным линиям связи.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Существующие котельные (топливо – природный газ)

| № п/п | Наименование котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/ч | Отпуск на хоз.бытов. нужды Гкал/ч | Резерв Дефицит тепла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | с. Бакалы, ул. Кр. Партизан, 58 | ООО Теплосеть | Хозбыт. | ТВГМ-1,5 |  | 12 | 9,9 | 2,1 |
| 2 | Котельная №2 | с. Бакалы, ул. Шакирьянова, 2 | ООО Теплосеть | Хозбыт. | КСВ-1,86 ТВГМ-1,5 Д-721 ТВГМ-1,5 | 2 1 1 1 | 5,7 | 2,03 | 3,67 |

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Газоснабжение с.Бакалы осуществляется через АГРС «Бакалы» расположенной на юго-западе от села. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время в Бакалинском сельсовете источником существующего водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные в районном центре с.Бакалы (скважины №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8), также скважины в с.Старокуяново, в д. Новые Бакалы, д.Урман,  д.Плодоягодное. Производительности водозаборов составляют: - №1-6,5 м3/час, №2-16 м3/час, №3-16 м3/час, №4-25 м3/час, №5-16 м3/час, №6-10 м3/час, №7-16 м3/час, №8-6,5 м3/час;

д.Сосновка-16 м3/час;

д.Ново-Авзеево-40 м3/час;

д. Новые Бакалы-6,5 м3/час;

д.Плодоягодное-6,5 м3/час;

д.Урман-10 м3/час.

Общая производительность водозабора — 1500 м3/сут.

Протяженность существующих сетей - 74 км, из них 15 км требуют реконструкции по ул. Красноармейская, ул.Красных Партизан, пл.Ворошилова, ул.Пролетарская,                                          ул. Коммунистическая, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. К.Маркса, ул. Горького, ул. Кирова, ул. Калинина и др.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок в селе - 280.

Также имеются сооружения водопровода — 1 резервуар хранения воды 500 м3 (со скважин №№2-8), водонапорные башни на водозаборах д.Сосновка, д.Плодоягодное, д.Урман.

Количество потребляемой воды составляет 460 тыс.м3/год, из них:

1,07 тыс.м3/сут — населением;

0,23 тыс.м3/сут — коммунально-бытовыми предприятиями;

0,2 тыс.м3/сут— промышленными предприятиями.

В Бакалинском сельсовете централизованная система водоотведения имеется только в с.Бакалы. Там функционируют очистные сооружения производительностью 700 м3/сут. В состав очистных сооружений входят сливная двухъемкостная станция производительностью 6-12 м3/час; иловые, песковые и компостные площадки; блок очистных сооружений. Также имеется канализационная насосная станция производительностью 50-60 м3/час.

Количество сточных вод, пропускаемое через очистные сооружения: 1100 м3/сут при проектной мощности равной 700 м3/сут.

План развития, план застройки, прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.

Численность населения Бакалинского сельсовета Бакалинского района составляет на начало 2012г. 12,45 тыс.чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице (по данным администрации):

| Годы | 1989г | 2002г | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 9202 | 10948 | 11166 | 11232 | 11099 | 12229 | 12360 | 12407 | 12435 |
| Естественный прирост, чел. |  |  | +29 | +4 | +7 | -1 | +30 | +19 | +31 |
| Механический прирост, чел. |  |  | +19 | +41 | -4 | +44 | +95 | +28 | -3 |

За период с 2002г. наблюдается стабильный прирост населения, до 1,0% в год, обусловленный положительным естественным приростом и высоким миграционным приростом. В дальнейшем прогнозируется снижение темпов миграционного прироста.

Возрастной состав населения, чел.

| Возрастные группы | Конец 2011 г. | В том числе женщины |
| --- | --- | --- |
| 0-7 лет | 1292 | 623 |
| 7-15 лет | 1122 | 544 |
| 15-17 лет | 265 | 143 |
| 17-55 женщины | 3452 | 3452 |
| 17-60 мужчины | 3750 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 2241 | 1559 |
| Всего | 12122 | 6321 |

Прогнозируется увеличение численности населения с.Бакалы, д.Плодоягодная, с.Старокуяново, с.Токбердино в основном за счет механического прироста.

Прогнозная численность населения по населённым пунктам.

| Наименование населенных пунктов | Сущ. полож. 2012 г. | 1 очередь строительства 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бакалы | 10,36 | 11,04 | 11,8 |
| с. Новые Балыклы | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| д. Урман | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| д. Сосновка | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
| д. Плодоягодная | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| с. Старокуяново | 0,44 | 0,46 | 0,47 |
| с. Токбердино | 0,50 | 0,52 | 0,53 |
| Итого | 12,45 | 13,2 | 14,0 |

Общая прогнозная численность населения сельсовета по проекту составит 14,0 тыс.чел. Прирост по сельсовету всего составит около 0,6% в год.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, в стройиндустрии, малых предприятиях, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания (сфере услуг). Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди сельских поселений района останется районный центр с.Бакалы.

Изменение структуры занятости в отраслях экономики.

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | Расч. Срок, % |
| --- | --- | --- |
|  | Всего численность населения | 100,0 |
| 1 | Трудовые ресурсы | 40,1 |
|  | Занято в экономике | 35,6 |
| 1.1 | Из них - в материальном производстве, всего | 17,5 |
| 1.2 | - в непроизводственной сфере, всего | 18,1 |
| 2 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 2,4 |
| 3 | Занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 3,6 |
| 4 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью | 2,1 |
|  | В том числе в статусе безработного | 0,6 |

Жилищное строительство.

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупнѐнным показателям, с учѐтом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчѐтный срок в среднем до 35,0 кв.м/чел., на 1 оч. до -29,5 кв.м/чел.

Жилищная обеспеченность существующая по сельсовету - 23,7 кв.м/чел., по с.Бакалы — 24,2 кв.м/чел.

Объѐмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 196,39 тыс. кв.м, в том числе на 1 очередь - 96,86 тыс. кв.м, ориентировочный ежегодный ввод жилья - около 10 тыс.кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территориального развития д.Урман и д.Сосновка не предусматривается ввиду отсутствия свободных территорий. В с.Новые Балыклы предлагается жилищное строительство сблокированными домами на 2 квартиры, в остальных населѐнных пунктах, кроме с.Бакалы - усадебными домами по 0,2 - 0,25 га на участок.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок

| Наименование населенных пунктов | Новые территории под жилую застройку, всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства 2023 г., га | расчетный срок 2033г., га |
| с. Бакалы | 279,91 | 136,94 | 142,97 |
| с. Новые Балыклы | 7,4 | 3,1 | 4,3 |
| д. Урман | - | - | - |
| д. Сосновка | - | - | - |
| д. Плодоягодная | 8,42 | 3,8 | 4,62 |
| с. Старокуяново | 14,63 | 7,15 | 7,48 |
| с. Токбердино | 14,73 | 6,73 | 8,0 |

Село Бакалы

Территориальное развитие с.Бакалы на расчѐтный срок предусматривается в западном и южном направлениях. Застройка предлагается индивидуальными жилыми домами по 0,15 га на участок. В жилом районе «Северный» предлагается продолжить строительство 2-3-х этажных многоквартирных секционных жилых домов. На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства жилого района «Западный».

Проектом учтена убыль ветхого и аварийного жилого фонда с.Бакалы, всего 1,76 тыс. кв.м.

Далее в табличной форме даны объѐмы жилищного строительства, в таблице б) - всего по сельсовету, в таблице в) - по населѐнным пунктам, в таблице г) - по с.Бакалы.

Распределение объёмов жилищного строительства по типу застройки всего по сельсовету.

| Наименование | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд сущ. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт | Жилой фонд сохр. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт | Сущ. 2012 г. | 1 очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сельсовет всего, в том числе | 295,37/ 4623 | 96,85/ 1112 | 392,23/ 5735 | 390,47/ 5698 | 99,53/ 1122 | 490,0/ 6820 | 12,45 | 13,2 | 14,0 |
| - индивидуальная застройка с участками | 232,72/ 3370 | 90,86/ 992 | 323,58/ 4362 | 321,82/ 4325 | 93,53/ 1002 | 415,35/ 5327 | 9,8 | 11,0 | 12,1 |
| - секционная многоквартирная застройка без участков | 62,65/ 1253 | 6,0/ 120 | 68,65/ 1373 | 68,65/ 1373 | 6,0/ 120 | 74,65/ 1493 | 2,635 | 2,2 | 1,9 |

Распределение объёмов жилищного строительства по населённым пунктам Бакалинского сельсовета

| Наименование | 1 очередь строительства | расчетный срок | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд сущ. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт | Жилой фонд сохр. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт | Сущ. 2012 г. | 1 очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| с. Бакалы, всего | 250,51/ 3901 | 80,8/ 980 | 331,31/4881 | 329,55/ 4844 | 83,45/ 990 | 413,0/ 5834 | 10,36 | 11,04 | 11,8 |
| с. Новые Балыклы | 11,14/ 180 | 3,17/26 | 14,31/ 206 | 14,31/ 206 | 3,17/26 | 17,48/ 232 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| д. Урман | 4,02/62 | - | 4,02/62 | 4,02/62 | - | 4,02/62 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| д. Сосновка | 6,36/69 | - | 6,36/69 | 6,36/69 | - | 6,36/69 | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
| д. Плодоягодная | 4,02/54 | 3,8/30 | 7,82/84 | 7,82/84 | 3,81/30 | 11,63/ 114 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| с. Старокуяново | 9,53/ 175 | 4,05/36 | 13,58/ 211 | 13,58/ 211 | 4,05/36 | 17,63/ 247 | 0,44 | 0,46 | 0,47 |
| с. Токбердино | 9,79/ 182 | 5,04/40 | 14,83/ 222 | 14,83/ 222 | 5,05/40 | 19,88/ 262 | 0,50 | 0,52 | 0,53 |
| Сельсовет всего | 295,37/4623 | 96,86/ 1112 | 392,23/ 5735 | 390,47/5698 | 99,53/ 1122 | 490,0/ 6820 | 12,45 | 13,2 | 14,0 |

Примечание: *участки нового строительства по 0,2 -0,25 га /участок.

Распределение объёмов жилищного строительства по с.Бакалы

| Наименование | 1 очередь строительства | расчетный срок | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд сущ. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт | Жилой фонд сущ. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт | Жилой фонд сущ. тыс. кв. м/квартир, шт | Новое стр-во тыс. кв. м/квартир, шт | Всего тыс. кв. м/квартир, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| с. Бакалы всего | 250,51/ 3901 | 80,8/980 | 331,31/ 4881 | 329,55/ 4844 | 83,45/ 990 | 413,0/ 5834 | 10,36 | 11,04 | 11,8 |
| в том числе - секционная многоквартирная застройка без участков | 62,65/ 1253 | 6,0/120 | 68,65/ 1373 | 68,65/ 1373 | 6,0/120 | 74,65/ 1493 | 2,635 | 2,2 | 1,9 |
| - индивидуальная застройка с участками по 0,15 га | 187,86/ 2648 | 74,8/860 | 262,66/ 3508 | 260,9/ 3471 | 77,45/ 870 | 338,35/ 4341 | 7,725 | 8,84 | 9,9 |

Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения 14,0 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ѐмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

С.Бакалы является центром местной, подрайонной и районной систем расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе районного значения для обслуживания населения района.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания в жилом районе «Западный» с.Бакалы в соответствии с проектом планировки, на расчѐтный срок - северо-западная часть жилого района «Западный» и жилой район «Южный» с.Бакалы.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений. Размещение конкретных объектов обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования. Проектом предлагается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (взамен с износом 100% сущ.) во всех населѐнных пунктах сельсовета. На расчѐтный срок предлагается увеличение мощности центральной районной больницы и строительство новой поликлиники в жилом районе «Западный».

Количество объектов торговли существующее выше норматива, проектом предложено размещение торговых объектов в новых жилых кварталах по радиусам обслуживания сверх нормы.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии. Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. Проектом предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста. При улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастет. Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим необходимо использовать программу «Школьный автобус». Учащихся д.Урман, д.Сосновка, д.Плодоягодная предлагается развозить по близлежащим общеобразовательным школам на автобусе, в том числе в школы с.Бакалы. В д.Плодоягодная предлагается строительство начальной школы на 20 учащ. с детским садом на 10 мест.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания.

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Требуется на расч. срок | Сущ./сохран. | Новое стр-во всего/в т. ч. 1 очередь | Размещается всего на расчетный срок | Требуется новых территорий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 65 | 910 | 499/499 | 424/225 | 923 | 1,7 | с. Бакалы-384мест, с. Токбердино 30 мест, д. Плодоягодная-10 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 2016 | 1303/1303 | 825/530 | 2128 | 4,2 | с. Бакалы-530 уч.и 275 учащ. д. Плодоягодная – нач. школа-20 учащ. |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т. ч. | Мест | 10% от числа школь. | 202 | 300/300 | 87/- | 387 | - | Встроенные |
| 4 | Спец. средние и профес. учебные заведения | Учащ. | по заданию | по заданию | 290/290 | - | 290 | - |  |
| 5 | Школы-интернаты | Учащ. | по заданию | по заданию | 100/100 | - | 100 | - |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Стационары дневные | койка | 13,5 | 455 | 174/174 | 281 | 455 | - | Расширение существующей больницы |
| 2 | Поликлиники | пос/ см | 35 | 490 | 390 | 100 | 490 | - | Встроенные |
| 3 | Станция скорой помощи | а/м | 1 на 5 тыс. чел. | 7 | 12/3 | 4 | 7 | - | Реконструкция сущ. |
| 4 | ФАПы | объект | По заданию | По заданию | 3/- | 6 | 6 | - | Встроенные: с. Бакалы, с. Новые Балыклы, д. Сосновка, д. Плодоягодная, д. Старокуяново, с. Токбердино |
| 5 | Аптеки | кв. м. | 14 | 196 | 174/174 | 22 | 196 | - | Встроенные |
| 6 | Молочные кухни | Порция/ сут. на 1 реб до года | 4 | 756 | - | 756 | 756 | - | Встроенные – в поликлинике |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслужив.пенсионеров и инвалидов на дому | объект | 1 на район | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Реабилитационный центр для детей и инвалидов | мест | 1 на район | 30 | 30/30 | - | 30 | - |  |
| 3 | Социальный приют для детей и подростков | мест | 3 | 15 | 15/15 | - | 15 | - |  |
| 4 | Психоневроло-гический интернат | объект | 1 на район | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 5 | Дом ночного пребывания | объект | 1 на район | 1 | - | 1 | 1 | - | 0,2 |
| Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2площ. по-ла | 160 | 2240 | 2036/ 2036 | 1314/ 1008 | 3350 | - | Встроенные |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2зерк. воды | 25 | 350 | 100/ 100 | 288 | 388 | 0,15 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые объекты) | посет. мест | 140 | 1960 | 1250/ 1250 | 710/ 710 | 1960 | 1,4 |  |
| 2 | Кинотеатры | мест | 25 | 350 | 250/ 250 | 150/ 150 | 250 | - |  |
| 3 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 70 | 52,918/ 52,918 | 17,1 | 70 | - | Встроенные |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины*, всего | м2 торг.пл. | 300 | 7155 | 7291/ 7291 | 1850/ 455 | 9141 | 2,0 | Встроенные и торговый центр |
| 2 | Рынки* (с/х) | « | 24 | 809 | - | 809/ - | 809 | 1,0 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 560 | 605/ 605 | 45/20 | 650 | - | Встроенные |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания, -для районного центра* | раб.мест « | 7 3 | 98 60 | 100/ 100 - | 75/ 35 | 175 | - | Встроенные |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 3 | 42 | 20/ 20 | 22/5 | 42/5 | 0,2 |  |
| Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объект | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | - | Встроенные |
| 2 | Филиалы банков | объект | « | 6 | 5 | 1/- | 6 | - | Встроенные |
| 3 | Юридические консультации | раб.место | 1 юр. на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пункты охраны порядка | объект | 3 на с/с | 3 | 1/1 | 2/1 | 3 | - | Встроенные |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭУ | объект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Гостиница | мест | 6 | 84 | 20/ 20 | 64/- | 84 | 0,2 |  |
| 3 | Пункт приѐма вторсырья | объект | 2 | 2 | 1/1 | 1/- | 2 | 1,0 |  |
| 4 | Прачечная с химчисткой | объект | 1 | 1 | - | 1/- | 1 | 1,0 |  |

4.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

В структуре регионального хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, строительство и предоставление услуг.

Обрабатывающие производства имеют узкую отраслевую структуру; основной удельный вес в общем объѐме представлен отраслями пищевой промышленности. Производителями пищевой продукции являются:

-ОАО «Бакалымолоко» - основная продукция: масло животное, сыры жирные, молочная продукция;

-ПО «Хлебокомбинат» - основная продукция: хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные и плодоовощные консервы, безалкогольные напитки, рыбная продукция;

-ОАО «ХПП- Бакалы» - основная продукция: мука, крупа, комбикорма, хлеб и хлебобулочные изделия;

Колбасные изделия производятся в СПК «Звезда», ПО «Бакалы».

Сбором молока у населения и хозяйствах занимается ООО «Партнер». Молокосборщики обеспечены инвентарѐм и транспортом.

Производство непродовольственной продукции.

Производство пиломатериалов осуществляется на предприятиях: ООО «Строитель», ООО «Комфорт», ООО «Лес-сервис», ООО «Бакалы-МТС», ООО «Бакалинский кирпич». Льноволокно производится в ООО «Бакалы-лѐн». На ООО «Руно» изготавливаются валенки.

Проектом предлагается сохранить территории существующих производств, в том числе недействующих, при улучшении экономической ситуации потребность в таких территориях возрастѐт, за исключением производственных территорий (в основном складов и гаражей) в центре с.Бакалы, где проектом предусмотрено создание общественной зоны.

На территории лесхоза (д.Сосновка) предлагается создать предприятие по переработке древесины мягколиственных пород и довести количество обрабатываемой древесины с 20,0 тыс. куб.м леса до 80,0 тыс. куб.м. Также предлагается увеличить производство деревянных конструкций. Предлагается реконструировать теплицы в д.Плодоягодная для выращивания овощей.

В северной части с.Бакалы предлагается создать производственно-коммунальную зону для размещения коммунальных объектов, объектов инженерного обеспечения, малых предприятий и предприятий, выносимых из центра с.Бакалы. В южной части с.Бакалы, южнее существующей производственной зоны, предлагается зарезервировать территории для размещения производственных объектов на перспективу.

Производство непродовольственных товаров.

| № № | Наименование | Един.измер. | Прогноз производства на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Комфорт» |  |  |
|  | -пиломатериалы | тыс.куб.м | 0,5 |
| 2 | ООО «Лес-сервис» |  |  |
|  | -пиломатериалы | тыс.куб.м | 0,55 |
|  | -деловая древесина | « | 0,17 |
| 3 | ООО «Бакалинский кирпич» |  |  |
|  | -пиломатериалы | тыс.куб.м | 0,5 |
| 4 | ООО «Бакалы-МТС» |  |  |
|  | -пиломатериалы | тыс.куб.м | 0,55 |
| 5 | ООО «Строитель» |  |  |
|  | -пиломатериалы | тыс.куб.м | 1,4 |
|  | -деловая древесина | « | 1,5 |
| 6 | ГУП РБ РИК «Сельские зори» |  |  |
|  | -печатная продукция | млн.листов | 0,55 |
| 7 | ООО «Руно» |  |  |
|  | -валенки | пар | 1800 |
| 8 | ООО «Бакалы-лен» |  |  |
|  | -льноволокно | тонн | 95 |

Предложения по размещению основных производственных зон.

| Населенный пункт | Наименование объекта | Мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бакалы |  |  |  |
|  | Зерноток | Сохраняется сущ. |  |
|  | МТФ | Сохраняется сущ. |  |
|  | Инкубаторная подстанция | Сохраняется сущ. |  |
|  | Пилорама | Сохраняется сущ. |  |
|  | МТМ | Сохраняется сущ. |  |
|  | ООО «Стройсервис» | Диверсификация территории | Вынос в северную промзону |
|  | ГУП «Башавтотранс» | « |  |
|  | ОАО «ХПП-Бакалы, хлебоприемный пункт | « |  |
|  | Художественная обработка стекла | « |  |
|  | ПО «Хлебокомбинат» | « |  |
|  | ООО «Строитель» | « |  |
|  | ООО «Агрохимсервис» | « |  |
|  | ООО «Бакалыводстрой», пункт приема вторсырья | « |  |
|  | Мебельный цех | « |  |
|  | ООО «Комфорт» | « |  |
|  | Стройдвор | « |  |
|  | Сыродельный завод | « |  |
|  | ОАО «Бакалы» | « |  |
|  | Ветстанция | « |  |
|  | Кирпичный завод | « |  |
|  | Метеостанция | Вынос | Новое строительство – напротив |
|  | Предприятия малого бизнеса | Новое строительство |  |
|  | Пункт приема вторсырья | Новое строительство |  |
|  | Химчистка | Новое строительство |  |
| д. Сосновка |  |  |  |
|  | Лесокомбинат | Реконструкция |  |
|  | Предприятия по переработке древесины | Новое строительство |  |
|  | Питомник | Реконструкция |  |
| д. Плодоягодная |  |  |  |
|  | Зерноток | Сохраняется сущ. |  |
|  | Теплицы | Реконструкция |  |
| с. Старокуяново |  |  |  |
|  | МТФ | Сохраняется сущ. |  |
|  | МТМ | Сохраняется сущ. |  |
|  | Зерноток | Сохраняется сущ. |  |
| с. Токбердино |  |  |  |
|  | МТФ | Сохраняется сущ. |  |

Функциональное зонирование.

Сельское поселение Бакалинский сельсовет расположено в центральной части муниципального района Бакалинский район. Село Бакалы является административным центром района и развивается как административно-хозяйственный, культурный, транспортный и промышленный центр Бакалинского района.

Основной задачей разработки генерального плана сельского поселения Бакалинский сельсовет и является определение направления территориального развития населенных пунктов, установление границ земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, увеличение территорий индивидуального жилищного строительства, а также резервирование территорий с установлением их границ. В целях устойчивого развития населенных пунктов выбрано оптимальное решение планировочной и пространственной структуры для комплексного развития села с совершенствованием сложившейся системы расселения.

При разработке генплана учтены ограниченные возможности территориального развития территории. Функциональное зонирование села принято исходя из сложившейся градостроительной ситуации с учетом природных, климатических и геологических факторов, а также возможностей развития всех функциональных зон. Перспективными для населенных пунктов являются следующие направления развития:

с.Бакалы — в западном, южном и северном,

д.Сосновка - не предусматривается,

д.Урман - не предусматривается,

д.Плодоягодная - юго-восточном,

с.НовыеБалыклы - юго-западном,

с.Старокуяново — южном и юго-восточном,

с.Токбердино — южном.

В пределах границ населенных пунктов предусмотрены следующие функциональные зоны:

1) жилой застройки:

а) существующие усадебная застройка - индивидуальные жилые дома усадебного типа с небольшими объемами нового строительства с возможностью замены или реконструкции по мере физического и морального износа;

б) проектируемая малоэтажная усадебная застройка – индивидуальное жилищное строительство и коттеджная застройка с площадью земельного участка по 0,15га в с.Бакалы и по 0,2 — 0,25 га в остальных населенных пунктах;

в) существующая блокированная застройка в с.Бакалы и с.Новые Балыклы с возможностью замены или реконструкции по мере физического и морального из-носа;

г) проектируемые малоэтажная блокированная застройка - сблокированные дома на 2 квартиры, в с.Новые Балыклы;

д) существующая секционная застройка в с.Бакалы с возможностью замены или реконструкции по мере физического и морального износа;

2) общественно-деловой застройки:

а) существующие и проектируемые учреждения культуры и искусства, пред-приятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи;

б) существующие и проектируемые объекты здравоохранения и социального обеспечения: центры социального обеспечения, аптеки, больница, поликлиника;

в) существующие и проектируемые учреждения народного образования: общеобразовательные школы, детские сады;

г) существующие и проектируемые объекты спортивно-оздоровительного назначения: спортивные зоны, плавательные бассейны, спортзалы, стадионы, ФОК, открытые спортивные и физкультурные площадки.

3) рекреационная:

а) зеленые насаждения общего пользования – парки, бульвары, скверы;

б) зоны отдыха проектируемые;

4) производственно-коммунальная:

а) существующие территории коммунально-складских предприятий;

б) проектируемые территории коммунально-складских предприятий;

в) объекты инженерного обеспечения;

5) инженерно-транспортной инфраструктуры

На стадии генплан – это зона, ограниченная красными линиями для обустройства, улиц, дорог, линейных сооружений.

6) специального назначения:

а) территории закрытых кладбищ

б) озеленение санитарно-защитных зон, охранные зоны.

7) К прочим территориям отнесены резервные территории.

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция территории обусловлена следующими факторами: природными условиями; размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки; существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

Сельское поселение Бакалинский сельсовет.

Сельское поселение Бакалинский сельсовет занимает территорию 13168,6га в центральной части Бакалинского района РБ, представляет собой чуть вытянутый по диагонали массив протяженностью с севера на юг – 16,5 км, с запада на восток – 14,5 км.

В составе сельского поселения 7 населенных пунктов – с.Бакалы, с.Новые Балыклы, д.Урман, д.Сосновка, д.Плодоягодная, с.Старокуяново, с.Токбердино.

Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственная организация территории сельского поселения Бакалинский сельсовет определены на основании комплексной оценки территории, исходя из анализа природных и антропогенных условий. Выявлены благоприятные зоны для основных видов освоения: селитебного, промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного. Проектные предложения направлены на совершенствование территориальной организации территории за счет ее сбалансированной пространственной организации.

Проектируемая территория относится к водосборному бассейну реки Сюнь. Река Сюнь протекает с юго-запада по диагонали и далее на север, параллельно основным автодорогам Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы и Бакалы-Верхнеяркеево. Река имеет широкую пойму и разделяет проектируемую территорию на западную и восточную части. Вдоль реки сформировались структуры поселений: Бакалы в западной части (левый берег р.Сюнь), в восточной части территории по правому берегу р.Сюнь - Сосновка, Плодоягодная, Новые Балыклы, чуть дальше по берегу р.Ходьяр расположены с.Токбердино и с.Старокуяново.

В условиях Бакалинского района согласно проекту ―Схема территориального планирования МР Бакалинский район основное социально-экономическое развитие прогнозируется в пределах центральной зоны. В первую очередь это развитие перерабатывающей промышленности, транспорта и услуг. Опережающее развитие с.Бакалы обусловлено также его административным значением как районного центра. Как крупный транспортный узел, село Бакалы будет центром базирования и ремонта автотранспорта, ремонта дорожного хозяйства. На перспективу прогнозируется продолжение процессов концентрации населения в центральной зоне, развитие торговых, сервисных, образовательных и других функций. Проектируемая территория – одна из наиболее благоприятных для инвестиций в Бакалинском районе. Выполнен анализ резервных территорий, необходимых для селитебного развития, размещения новых производств, малого бизнеса, для размещения выносимых предприятий. Развитие планировочной структуры и функционально-пространственной организации территории осуществляется комплексно и должно обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопросов.

На проектируемой территории имеются площади по добыче и переработке нефтяных месторождений, строительное сырье.

В отношении распределения сельскохозяйственных ресурсов в пределах сельского поселения можно выделить юго-восточную часть территории. Зона благоприятна для производства сельхозпродукции. Часть прилегающих к с.Бакалы территорий с юго-запада резервируются для развития райцентра.

Наличие ценных природных территорий, лесов, близкое расположение особо охраняемых природных территорий предполагает развитие рекреационных возможностей территории. Запроектированы объекты сезонного и длительного отдыха: развитие и благоустройство зоны проведения народного праздника ―Сабантуй Бакалинского района, строительство ипподрома в с.Бакалы, развитие придорожного сервиса, развитие существующих кемпинга, гостиницы, дома отдыха, строительство на проектируемой территории детского санатория, турбазы длительного отдыха и базы сезонного отдыха.

Предприятия в границах населенных пунктов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам, предлагается вынести за пределы селитебной зоны или перепрофилировать производство согласно нормам.

Село Бакалы.

Планировочная структура села Бакалы состоит из нескольких жилых районов, объединенных системой главных и основных улиц, которые непосредствен-но связаны с системой обслуживания и системой озеленения.

Сетка улиц спроектирована таким образом, чтобы обеспечить удобный отвод поверхностных сточных вод с учетом рельефа, на части территории предусматривается ливневая канализация.

Общественный центр расположен на пересечении улиц Ленина и Мостовой. Здесь исторически сосредоточены предприятия обслуживания районного значения. Объемно пространственная значимость территории подчеркнута наличием 2-х этажной секционной застройки.

Строительство объектов нового строительства будет вестись на свободной от застройки территории на первую очередь в западном направлении (мкрн ―Западный), далее на расчетный срок в южном и частично северном направлениях (мкрн ―Южный и ―Западный). Также предусмотрены резервные территории для дальнейшего развития села в южном и северном направлениях. В южной части проектируемой территории имеются коллективные сады, большинство участков которых не используются. Проектом предлагается зарезервировать данные территории для перспективного развития села в установленном порядке. Планировочная структура микрорайонов запроектирована таким образом, что увязывает существующую застройку села с районами нового строительства, обеспечивая удобную пешеходную и транспортную связь всех функциональных зон с органичным включением рекреационных зон в композицию застройки, выходом на внешние автомобильные связи.

Запроектирован полный набор учреждений обслуживания в соответствии с действующими нормами. Проектом предусматриваются общественные подцентры, наиболее важными объектами общественной застройки станут объекты композиционного ядра - комплекс зданий: на первую очередь строительства - общеобразовательная школа на 530 учащихся, детские сады на 80 и два по 50 мест, магазины, предприятия бытового обслуживания, административные здания, на расчетный срок – торговый, досуговый и спортивный центры, ФАП, центры социального обслуживания, административные здания, детские сады по 60 и два по 50 мест, общеобразовательная школа на 275 учащихся и др.

Также предлагается расположенный на территории стационарный пункт наблюдений перенести за пределы населенного пункта за речку Ушачь с созданием охранной зоны в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды. Существующая территория метеостанции сохраняет свои административные функции. Существующие предприятия и производства на территории села в основном сохраняются, частично реконструируются для обеспечения нормативных санитарных разрывов до жилой застройки, организуются санитарно-защитные зоны. Предусмотрены новые территории для размещения коммунальных предприятий и объектов малого предпринимательства к северу от села. Предусматривается вынос в северную промзону объекта №10 ООО «Стройсервис». Из новых объектов на данной территории размещается ЖЭУ, пожарное депо, пункт приема вторичного сырья, баня с прачечной и химчисткой. Предусмотрена территория для размещения очистных сооружений бытовой и ливневой канализации. Также в южной части села вдоль автодороги Бакалы-Туймазы предусмотрены резервные коммунальные территории.

Проектом предусматриваются озелененные территории для общего пользования, детских игр, спортивные площадки; благоустройство и озеленение прибрежной полосы водных объектов, укрепление берега реки Сюнь и Ушачь. Предусмотрена территория для организации и строительства ипподрома к юго-западу от существующей застройки.

Благоустройство и озеленение территории.

Проектируемая территория СП Бакалинский сельсовет расположена на живописных берегах бассейна реки Сюнь. Здесь произрастают смешанные широко-лиственно-сосновые леса, чередуясь с лугами и пашнями. Вграница населенных пунктов необходимо дальнейшее озеленение и благоустройство территории.

Генеральным планом СП Бакалинский сельсовет на территории населенных пунктов запроектирована система озеленения с устройством парков, скверов и озеленением улиц. При предполагаемой проектом рациональной организации озеленение территории оказывает существенное влияние на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологической и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Система озеленения тесно связана с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняет шумозащитные функции, защищает почвы от эрозии, создает здоровый микроклимат среды обитания человека.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений вдоль дорог, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, подцентров, улиц, озеленение территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного и ветрозащитного озеленения.

Озеленение коммунальных объектов и производственных территорий также играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика застройки территории. Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению под-разделяются на следующие группы: общего пользования (парки, скверы, бульвары); ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий); озеленение дворов жилых зданий и территорий промпредприятий; специального назначения (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, охранных зон, прибрежной полосы, ветрозащитное озеленение).

Норма площади озелененных территорий (м2/ чел) составляет для сельских поселений 12м2/чел.

Инженерное обеспечение

Теплоснабжение

Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий необходимо определять как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход. В таблице приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии. Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Газоснабжение.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа. В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час; ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час; АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека. Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок. 1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды. Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу.

Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

| №№ | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м. кв. | Уд.тепл. поток на отопление, Вт/ч*м кв. | Тепл. поток на отопление, 10* Вт | Тепл. поток на вентиляцию, 10* Вт | Кол-во жителей, тыс. чел. | Уд.тепл. поток на ГВС, Вт | Максим.тепл. поток на ГВС, 10* Вт | Общий тепловой поток, 10* Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями расч. срок в т. ч. на 1 оч. | 74,65 68,65 | (103*1,25) 128,75 128,75 | 9,6 8,8 | 1,2 1,1 | 1,9 2,2 | (2,4*305) 732 732 | 1,4 1,6 | 12,2 11,5 |
|  | Общественные здания с усадебной застройкой расч. срок в т. ч. на 1 оч. | 415,35 323,58 | (105*0,25) 26,25 26,25 | 10,9 8,5 | 1,3 1,0 | 12,1 11 | (2,4*73) 732 732 | 2,1 1,9 | 14,3 11,4 |
|  | Всего расч. срок в. т. ч. на 1 оч. | 490 392,23 |  | 20,5 17,3 | 2,5 2,1 | 14,00 13,20 |  | 3,5 3,5 | 26,5 23,0 |
|  | Итого с учетом 8% потерь расч. срок в т. ч. на 1 оч. |  |  | 22,2 18,7 | 2,7 2,27 |  |  | 3,8 3,8 | 28,6 24,8 |
|  | То же в Гкал/час расч. срок в т. ч. на 1 оч. |  |  | 19,1 16,1 | 2,3 1,9 |  |  | 3,3 3,3 | 24,7 21,4 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  | 52,5 44,4 | 6,3 6,3 |  |  | 21,6 21,7 | 80,4 71,4 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м куб/год | Часовой расход, м куб/час | Годовой расход, тыс. м куб/год | Часовой расход, м куб/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м куб/год на 1 чел | 2,2 | 1,9 | 264 | 132 | 228 | 114 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового нагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м куб/год на 1 чел | 11 | 12,1 | 3300 | 1500 | 3630 | 1650 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка – АРГВ (квартир) | 4362 | 5327 | 14015,1 | 6673,9 | 17115,7 | 8150,3 |
|  | Итого |  |  | 17579,1 | 8305,9 | 20973,7 | 9914,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 18458,1 | 8721,2 | 22022,3 | 10410 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 922,9 | 436,1 | 1101,1 | 520,5 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 969,0 | 457,9 | 1156,2 | 546,5 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкультбыта) | 21,4 Гкал/час 71,4 тыс Гкал/год | 24,7 Гкал/час 80,4 тыс Гкал/год | 10001,7 | 2991,4 | 11255,8 | 3452,4 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 29428,8 | 12170,5 | 34434,3 | 14408,9 |

Водоснабжение.

Необходима прокладка новых кольцевых сетей водопровода для обеспечения пропуска противопожарного и хоз-питьевого расхода воды к потребителям. Предусмотрено централизованное водоснабжение существующей малоэтажной застройки.

Для подключения новых территорий с.Бакалы к централизованному водоснабжению необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска дополнительного водоисточника.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу.

Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети проектируемого водо-провода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*. На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 15 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит: (2,5+15)*3*3600/1000=189 м3/сут. Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Водоотведение.

Ввиду увеличения численности населения на 1 очередь строительства предусматривается расширение и модернизация существующих очистных сооружений в с.Бакалы путем применения технологии биоблоков (биоблоки возможно применять на существующих очистных сооружениях путѐм монтажа биоблоков в отстойники). В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить при-рост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжѐнность технологических коммуникаций на 200- 300%. Мощность реконструируемых очистных сооружений составит 1500 м3/сут.

Также в связи с развитием села и недостаточной площадью очистных сооружений проектом предусматривается строительство новых БОС на северо-востоке от с. Бакалы со сбросом очищенных стоков в реку Сюнь.

Также проектом предусмотрены очистные сооружения в населенных пунктах с численностью населения более 500 человек (с.Новые Бакалы и с.Токбердино). На очистных сооружениях предусматриваются устройства сливных станций для приема сточных вод от остальных неканализованных населенных пунктов Бакалинского сельсовета. Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу.

Нормы расходов водопотребления и водоотведения.

|  | Наименование потребителей | Насел. чел. | Нормы водоп. л/сут | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне-суточн. расход м куб/сут | Максим. суточн. расход м куб/сут | Максим. часовой расход м куб/час | Максим. секунд. расход лит/с | Средне-суточн. расход м куб/сут | Максим. суточн. расход м куб/сут | Средний расход ст. вод л/с | Максим. секунд. расход лит/с |
| 1 | с. Бакалы 1 очередь строительства расчетный срок | 11040 11800 | 200 200 | 2208 2360 | 2649,6 2832 | 170,9 181,25 | 47,47 50,35 | 2208 2360 | 2649,6 2832 | 25,56 27,31 | 53,67 57,36 |
| 2 | с. Новые Балыклы 1 очередь строительства расчетный срок | 550 550 | 200 200 | 110 110 | 132 132 | 16,1 16,1 | 4,47 4,47 | 110 110 | 132 132 | 1,27 1,27 | 3,82 3,82 |
| 3 | д. Урман 1 очередь строительства расчетный срок | 80 80 | 100 100 | 8 8 | 9,6 9,6 | 2,16 2,16 | 0,60 0,60 | 8 8 | 9,6 9,6 | 0,09 0,09 | 0,28 0,28 |
| 4 | д. Сосновка 1 очередь строительства расчетный срок | 290 260 | 100 100 | 29 26 | 34,8 31,2 | 5,22 5,07 | 1,45 1,41 | 29 26 | 34,8 31,2 | 0,34 0,30 | 1,01 0,90 |
| 5 | д. Плодоягодная 1 очередь строительства расчетный срок | 260 310 | 100 100 | 26 31 | 31,2 37,2 | 5,07 5,58 | 1,41 1,55 | 26 31 | 31,2 37,2 | 0,30 0,36 | 0,90 1,08 |
| 6 | д. Старокуяново 1 очередь строительства расчетный срок | 460 470 | 100 100 | 46 47 | 55,2 56,4 | 7,18 7,9 | 1,99 2,19 | 46 47 | 55,2 56,4 | 0,53 0,54 | 1,60 1,63 |
| 7 | с. Токбердино 1 очередь строительства расчетный срок | 520 530 | 200 200 | 104 106 | 124,8 127,2 | 15,60 15,90 | 4,33 4,42 | 104 106 | 124,8 127,2 | 1,20 1,23 | 3,61 3,68 |
|  | Нужды промышленности обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы 1 очередь строительства расчетный срок |  | 10% | 243 258,4 | 291,6 310,08 | 20,47632 21,5412 | 5,687867 5,983667 | 243 258,4 | 291,6 310,08 | 2,8125 2,990741 | 6,1375 6,51388 |
|  | Итого на 1 очередь строительства расчетный срок | 13200 14000 |  |  | 3328,8 3535,68 | 242,70552 255,4992 | 67,4182 70,972 | 2774 2946,4 | 3328,8 3535,68 | 32,10648 34,10185 | 71,0194 75,2638 |

Электроснабжение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от су-ществующей ПС 110/35/10 кВ «Бакалы» по высоковольтным воздушным линиям. Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Проектом предусматривается вынос существующей ТП с территории обще-образовательной школы с. Новые Балыклы к Дому культуры Новые Балыклы; вынос существующей линии связи, проходящей черезжилой район Западный с. Бакалы, по основным улицам проектируемой территории. Проектом предусматривается строительство 10-и ТП. Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрическая нагрузка на Бакалинский сельский совет приведена в таблице.

|  |  | 1–я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Нагрузка, кВТ. существующая | Нагрузка кВт.приращение | Нагрузка кВт. Всего | Нагрузка кВт. Приращение (в т. ч. 1-я очер. стр-ва) | Нагрузка кВт, Всего |
| с. Бакалы | 5698 | 1045,5 | 6743,5 | 2860 | 8558 |
| Бакалинский сельсовет (без учета с. Бакалы) | 1150 | 38 | 1188 | 60 | 1210 |
| Бакалинский сельский совет, всего | 6848 | 1083,5 | 7931,5 | 2920 | 9768 |

Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться от АТСЭ по кабельным линиям связи, проложенным в грунте и канализации. Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п. Предварительное количество существующего и проектируемого количества приведены в таблице.

|  |  | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Максимально возможное количество абонентов Существующее положение | Приращение, абонентов | Всего абонентов | Приращение, (в т. ч. 1-я очередь стр-ва) абонент. | Всего абонентов |
| с. Бакалы* | 4682 | 1176 | 5858 | 2364 | 7046 |
| Бакалинский сельсовет (без учета с. Бакалы)* | 866 | 159 | 1025 | 317 | 1183 |
| Бакалинский сельсовет, всего* | 5548 | 1335 | 6883 | 2681 | 8229 |

*Без учета промышленных предприятий.

Проектом предусматривается строительство 8 КУС общей емкостью 2681№№. Места размещения проектируемых КУС показаны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Телевидение и радиофикация

Прием телепередач в целом по сельсовету будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования. Расчет нагрузки ведется из условия 100% охвата семей проводным и беспроводным вещанием. Количество новых радиоточек на расчетный срок составит: - 2681 шт.*

Первая очередь строительства.

В первую очередь строительства включены жилые кварталы в западной части с.Бакалы и жилые кварталы, примыкающие к существующим в других населѐнных пунктах. Всего на 1 очередь предлагается построить 96,86 тыс.кв.м общей площади, в том числе в с.Бакалы - 80,8 тыс.кв.м. На первую очередь предлагается включить объекты повседневного обслуживания населения: школы, детские сады, магазины, предприятия бытового обслуживания, ФАПы и т.д.

Объемы нового строительства

| Территории | 1-я очередь строительства тыс. кв.м/ квартир шт. |
| --- | --- |
| Всего по с/совету | 96,86/1112 |

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

(рассчитана по укрупненным показателям)

| №№ | Наименование | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищное строительство | 2808,94 |
| 2 | Социальное и культурно-бытовое строительство | 1404,47 |
| 3 | Инженерная и транспортная инфраструктура | 1404,47 |
|  | Всего | 5617,88 |
|  | В том числе с. Бакалы | 4686,4 |

Стоимость строительства конкретных объектов уточняется на последующих стадиях проектирования, после разработки рабочих проектов.

Основные технико-экономические показатели.

| №№ | Показатели | Един. измер. | Сущ. 2012 г. | 1 очередь строит-ва 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территории |  |  |  |  |
|  | Площадь территории сельсовета всего, в том числе: | га/% | 13168,6/100 | 13168,6/100 | 13168,6/100 |
| 1.1. | Территории населенных пунктов всего, в том числе: | га/% | 1816,1/13,8 | 1928,7/14,6 | 2525,4/19,2 |
|  | с. Бакалы | га | 1461,2 | 1461,2 | 2057,9 |
|  | с. Новые Балыклы | « | 90 | 100,5 | 100,5 |
|  | д. Урман | « | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | д. Сосновка | « | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
|  | д. Плодоягодная | « | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  | с. Старокуяново | « | 83,8 | 141,1 | 141,1 |
|  | с. Токбердино | « | 97 | 141,8 | 141,8 |
| 1.1.1. | Из земель населенных пунктов новые жилые кварталы для жилищного строительства, всего, в том числе: | « | - | 164,7 | 334,9 (всего с 1 очередью) |
|  | с. Бакалы | « | - | 141,9 | 287,0 |
|  | с. Новые Балыклы | « | - | 3,0 | 7,3 |
|  | д. Урман | « | - | - | - |
|  | д. Сосновка | « | - | - | - |
|  | д. Плодоягодная | « | - | 3,8 | 8,4 |
|  | с. Старокуяново | « | - | 10,4 | 18,2 |
|  | с. Токбердино | « | - | 5,6 | 14,0 |
| 1.2 | Из земель сельсовета водоемы за чертой населенных пунктов | га/% | 97,0/0,7 | 97,0/0,7 | 97,0/0,7 |
| 1.3 | Из земель сельсовета сады за чертой населенных пунктов | « | 618,4/4,7 | 618,4/4,7 | 618,4/4,7 |
| 1.4 | Из земель сельсовета леса за чертой населенных пунктов | га/% | 4982,1/37,8 | 4982,1/37,8 | 4982,1/37,8 |
| 1.5 | Из земель сельсовета пашни за чертой населенных пунктов | « | 4099,5/31,1 | 4099,5/31,1 | 3644,5/27,7 |
| 2 | Население всего | тыс чел | 12,45 | 13,2 | 14,0 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс. кв. м./квартир, шт | 295,37/4623 | 392,23/5735 | 490,0/6820 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | существующий сохраняемый жилой фонд | « | 295,37/4623 | 295,37/4623 | 293,61/4586 |
| 3.2 | новое жилищное строительство, всего | тыс. кв. м./квартир, шт | - | 96,86/1112 | 99,53/1122 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка (с участками) | « | - | 90,86/992 | 93,53/1002 |
|  | -секционная застройка (с. Бакалы) | « | - | 6,0/120 | 6,0/120 |
| 3.3 | убыль жилого фонда | « | - | 1,76/37 | - |
| 3.4 | жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 23,7 | 29,5 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (без учета обслуживания района, кроме больницы) |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел | мест | 499/40 | 727/55 | 923/66 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего/1000 чел | учащ. | 1303/105 | 2128/161 | 2128/152 |
| 4.3 | Больницы | пос/см | 174/6 | 174/6 | 455/13,5 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли-всего/1000 чел | м кв. торг.площ. | 7291/586 | 9141/693 | 9141/653 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего/1000 чел | раб.мест | 100/8 | 135/10 | 175/12,5 |
| 4.6 | Учреждения культуры-всего/1000 чел | мест | 1250/100 | 1960/148 | 1960/140 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  | 22,3 | 32,0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог – всего: | км |  |  | 67,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | регионального значения | « |  |  | 6,5 |
|  | межмуниципального значения | « |  |  | 3,3 |
|  | местного значения |  |  |  | 58,0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед. |  |  | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м. куб/сут |  | 3,328 | 3,535 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | тыс. м. куб/сут |  | 3,328 | 3,535 |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии- всего | кВт |  | 7931,5 | 9768,0 |
| 6.4 | Телефонизация - всего | абонентов |  | 6883 | 8229 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год |  | 29428,8 | 34434,3 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс. м. куб/год |  | 29428,8 | 34434,3 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | - ливневая канализация | км |  |  | 5,3 |
|  | - дренаж | га |  |  | 97,0 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | 192,3 |  |  |
| 9 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура) | млн. руб. | - | 5617,88 | - |

Основные технико-экономические показатели.

| № № | Показатели | Един. измер. | Сущ. 2012 г. | 1 очередь строит | Расчетный срок 2033г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в проектной границе, всего | га | 1461,2 | 1461,2 | 2057,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | - жилые зоны – кварталы, всего | « | 403,7 | 545,6 | 690,7 |
| 1.2 | - общественные зоны | « | 38,4 | 63,2 | 85,1 |
| 1.3 | - зеленые насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 2,0 1,9 | 4,6 4,2 | 12,3 10,4 |
| 1.4 | - улицы | га | 80,7 | 136,4 | 172,2 |
| 1.5 | - сады | « | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| 1.6 | - производственные зоны | « | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 1.7 | -резервные территории для развития | « | - | 11,0 | 97,6 |
| 1.8 | - прочие | « | 803,7 | 570,3 | 877,1 |
| 2 | Население | тыс. чел. | 10,36 | 11,04 | 11,8 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 26 | 21 | 17 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/квартир, шт | 250,51/3901 | 331,31/4881 | 413,0/5834 |
|  | в том числе: - секционная многоквартирная застройка (2-3 эт.) без участков | « | 62,65/1253 | 68,65/1373 | 74,65/1493 |
|  | - индивидуальная застройка с участками (в том числе сблокированные дома с участками) | « | 187,86/2648 | 262,66/3508 | 338,35/4341 |
| 3.1 | Убыль жилого фонда | « | - | - | 1,76/37 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство всего | тыс.кв.м/квартир, шт | - | 80,8/980 | 83,45/990 |
|  | в том числе: - секционная многоквартирная застройка (2-3 эт.) без участков | « | - | 6,0/120 | 6,0/120 |
|  | - индивидуальная застройка с участками по 0,15 га (в том числе сблокированные дома с участками) | « | - | 74,8/860 | 77,45/870 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв. м/чел | 24,2 | 30,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (без учета обслуживания района) |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел | мест | 390/38 | 570/52 | 775/65 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего/1000 чел | учащ. | 1120/108 | 1650/159 | 1925/163 |
| 4.3 | Больницы | пос/см | 174/6 | 174/6 | 455/13,5 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли-всего/1000 чел | м кв. торг.площ. | 7291/704 | 7766/704 | 9516/806 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего/1000 чел | раб.мест | 100/9,7 | 115/10,5 | 160/11,8 |
| 4.6 | Учреждения культуры-всего/1000 чел | мест | 1200/116 | 1910/173 | 1910/162 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  | 22,3 | 32,0 |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог – всего: | км |  |  | 147,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - главная улица | « |  |  | 1,0 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | « |  |  | 60,8 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед |  |  | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление-всего | тыс. м куб./сут. |  | 2,650 | 2,832 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | тыс. м куб/сут. |  | 2,650 | 2,832 |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт |  | 6743,5 | 8558 |
| 6.4 | Телефонизация | абонентов |  | 5858 | 7046 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год |  |  |  |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа-всего | тыс. м куб./год |  |  |  |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | - ливневая канализация | км |  |  | 5,3 |
|  | - дренаж | га |  |  | 97,0 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  | 133,5 |
| 9 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура) | млн. руб. | - | 4686,4 | - |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Результаты обследования введенной в 2013г в схему теплоснабжения котельной №1 выявили, что реконструкция в котельной проведена.

Результаты обследования введенной в 2013г в схему теплоснабжения котельной №2 выявили, что в связи с несоответствием установленной мощности котельной – 4,6 Гкал и тепловой нагрузкой – 1,159 Гкал была выявлена необходимость установки автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 1,2 Гкал с передачей информации в диспетчерский пункт, взамен существующей котельной. Результаты обследования введенной в 2013г в схему теплоснабжения котельной №3 выявили, что в связи с несоответствием установленной мощности котельной – 4,0 Гкал и тепловой нагрузкой – 0,5 Гкал была выявлена необходимость установки автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 0,6 Гкал с передачей информации в диспетчерский пункт, взамен существующей котельной.

Результаты обследования введенной в 2013г в схему теплоснабжения котельной №4 выявили, что в связи с несоответствием установленной мощности котельной – 0,52 Гкал и тепловой нагрузкой – 0,22 Гкал была выявлена необходимость установки автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 0,25 Гкал с передачей информации в диспетчерский пункт, взамен существующей котельной.

Ориентировочные затраты по котельной №2 указаны в нижеследующей таблице.

| № п/п | Сущность мероприятия | Ориентировочные сроки реализации мероприятия | Ориентировочная стоимостная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы по выполнению ПИР по привязке блочно-модульной котельной №2,аварийного топливного хозяйства |
| 1. | Выполнение инженерных изысканий подблочно- модульную котельную и резервуар аварийного топлива | 2014-2015 | 200 тысруб |
| Проектно-изыскательские работы по привязке блочно-модульной котельной №2 и аварийного топливного хозяйства |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | 2015-2016 | 1200 тыс. руб. |
| 3 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2015-2016 | 300 тыс. руб |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по монтажу блочно-модульнойкотельной №2 и аварийного топливного хозяйства |
| 4 | СМР и ПНР | 2016-2017 | 7000 тыс. руб. |
| Выполнение требований закона 161-ФЗ «Об энергосбережении…» в части проведения энергообследований |
| 5 | Проведение энергетического аудита котельной №2 | 2014, 2018, 2023, 2028 | 150 тыс.руб.?4= =600 тыс.руб. |
| ИТОГО по котельной №2 - 9,3 млн.руб. |

Ориентировочные затраты по котельной №3 указаны в нижеследующей таблице.

| № п/п | Сущность мероприятия | Ориентировочные сроки реализации мероприятия | Ориентировочная стоимостная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы по выполнению ПИР по привязке блочно-модульной котельной №3, аварийного топливного хозяйства |
| 1. | Выполнение инженерных изысканий подблочно- модульную котельную и резервуар аварийного топлива | 2014-2015 | 150 тысруб |
| Проектно-изыскательские работы по привязке блочно-модульной котельной №3 и аварийного топливного хозяйства |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | 2015-2016 | 800 тыс. руб. |
| 3 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2015-2016 | 200 тыс. руб |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по монтажу блочно-модульной котельной №3 и аварийного топливного хозяйства |
| 4 | СМР и ПНР | 2016-2017 | 4700 тыс. руб. |
| Выполнение требований закона 161-ФЗ «Об энергосбережении…» в части проведения энергообследований |
| 5 | Проведение энергетического аудита котельной №2 | 2014, 2018, 2023, 2028 | 150 тыс.руб.*4= =600 тыс.руб. |
| ИТОГО по котельной №3 - 6,45млн.руб. |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

В ходе обследования тепловых сетей и проведения расчётов гидравлическогорежима тепловой сети и технологических потерь тепловой энергии выявлены следующие проблемы, требующие решения в последующих проектах реконструкции тепловых сетей:

1) Значительный физический износ теплопроводов тепловой сети, связанный с длительным (без перекладки и капитального ремонта) сроком их эксплуатации, свыше 20-30 лет, а также трубопроводной арматуры;

2) Высокие удельные нормы тепловых потерь, не соответствующая современным требованиям толщина изоляции и, как следствие, высокие нормативные тепловые потери;

3) Высокие фактические тепловые потери, связанные с большим удельным весом тепловых сетей надземной (воздушной) прокладки, повреждение покровного слоя, намокание изоляции в зимний период с утратой её физических свойств;

4) Неадекватные существующим расходам диаметры участков тепловых сетей, наличие участков с неоправданно высокими сечениями, скорости движения воды в которых ниже нормативных в разы;

6) Отсутствие запорной арматуры в необходимом для секционирования тепловых сетей объёме, выполнения аварийных отключений.

7) Отсутствие гидравлической регулировки, шайбирования потребителей, оснащения

потребителей термометрами и манометрами на прямой и обратной магистралях (за исключением потребителей, оборудованных узлами учёта тепловой энергии и теплоносителя).

Для решения вышеуказанных проблем необходима комплексная реконструкция тепловых сетей с применением эффективных методов защиты от коррозии, отвечающая современным требованиям в области норм плотности теплового потока, что приведёт к повышению энергоэффективности работы теплоснабжающего предприятия. Таким требованиям удовлетворяют теплопроводы с изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке (для надземной прокладки) и в индустриальной полиэтиленовой оболочке (для подземной прокладки), оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля её влажности (при повреждении).

Для реализации комплексной реконструкции тепловых сетей необходимо разработать проектно-сметную документацию в объёме, достаточном для прохождениягосударственной экспертизы.

Ориентировочная оценка затрат по теплотрассе от котельной №1

| № п/п | Сущность мероприятия | Ориентировочные сроки реализации мероприятия | Ориентировочная стоимостная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы по выполнению ПИР по комплексной реконструкции тепловыхсетей от котельной №1 |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий на протяжении трассы тепловых сетей длиной 7,5 км | 2014-2015 | 3000 тыс. руб. |
| Проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции тепловых сетей откотельной №1 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловой сети бесканальной прокладки в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке | 2014-2015 | 3000 тыс. руб. |
| 3 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2014-2015 | 600 тыс. руб. |
| Строительно-монтажные по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №1 |
| 4 | СМР по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной МК-В-5,0 | 2015-2016 | 112250 тыс. руб. |
| 5 | Проведение энергетического аудита тепловых сетей | 2014, 2018, 2023, 2028 | 80 тыс.руб.?4= =320 тыс. руб. |
| Установка на абонентских вводах тепловых сетей (у потребителей) дроссельных шайб, манометров и термометров |
| 6 | Установка дроссельных шайб в соответствии с выполненными в настоящей работе расчётами гидравлического режима тепловой сети | 2014-2016 | 200 тыс. руб. (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов) |
| 7 | Оснащение абонентских вводов манометрами и термометрами для контроля параметров теплоносителя и гидравлического режима объектов | 2014-2016 | 300 тыс. руб. (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов) |
| 8 | Ежегодная гидропневматическая постоячная промывка внутренних систем отопления абонентов | 2014-2028 | 300 тыс. руб. ежегодно (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов): 300*15=4500 |
| ИТОГО по тепловым сетям от котельной №1 - 124,17 млн. руб. |
| мероприятия по обеспечению готовности абонентов кприёму теплоносителя - 0,65 млн. руб. |

Ориентировочная оценка затрат по теплотрассе от котельной №2

| № п/п | Сущность мероприятия | Ориентировочные сроки реализации мероприятия | Ориентировочная стоимостная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы по выполнению ПИР по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №2 |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий на протяжении трассы тепловых сетей длиной 1,2 км | 2014-2015 | 400 тыс. руб. |
| Проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №2 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловой сети бесканальной прокладки в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке | 2014-2015 | 400 тыс. руб. |
| 3 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2014-2015 | 80 тыс. руб. |
| Строительно-монтажные по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №2 |
| 4 | СМР по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной МК-В-5,0 | 2015-2016 | 15000 тыс. руб. |
| 5 | Проведение энергетического аудита тепловых сетей | 2014, 2018, 2023, 2028 | 80 тыс.руб.*4= =320 тыс. руб. |
| Установка на абонентских вводах тепловых сетей (у потребителей) дроссельных шайб, манометров и термометров |
| 6 | Установка дроссельных шайб в соответствии с выполненными в настоящей работе расчётами гидравлического режима тепловой сети | 2014-2016 | 150 тыс. руб. (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов) |
| 7 | Оснащение абонентских вводов манометрами и термометрами для контроля параметров теплоносителя и гидравлического режима объектов | 2014-2016 | 200 тыс. руб. (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов) |
| 8 | Ежегодная гидропневматическая постоячная промывка внутренних систем отопления абонентов | 2014-2028 | 300 тыс. руб. ежегодно (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов): 300? 15=4500 |
| ИТОГО по тепловым сетям от котельной №2 - 21,05 млн. руб. |
| мероприятия по обеспечению готовности абонентов к приёму теплоносителя - 0,65 млн. руб. |

Ориентировочная оценка затрат по теплотрассе от котельной №3

| № п/п | Сущность мероприятия | Ориентировочные сроки реализации мероприятия | Ориентировочная стоимостная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы по выполнению ПИР по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №3 |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий на протяжении трассы тепловых сетей длиной 7,5 км | 2014-2015 | 70 тыс. руб. |
| Проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №3 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловой сети бесканальной прокладки в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке | 2014-2015 | 70 тыс. руб. |
| 3 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2014-2015 | 150 тыс. руб. |
| Строительно-монтажные по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной №3 |
| 4 | СМР по комплексной реконструкции тепловых сетей от котельной МК-В-5,0 | 2015-2016 | 2300 тыс. руб. |
| 5 | Проведение энергетического аудита тепловых сетей | 2014, 2018, 2023, 2028 | 80 тыс.руб.?4= =320 тыс. руб. |
| Установка на абонентских вводах тепловых сетей (у потребителей) дроссельных шайб, манометров и термометров |
| 6 | Установка дроссельных шайб в соответствии с выполненными в настоящей работе расчётами гидравлического режима тепловой сети | 2014-2016 | 100 тыс. руб. (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов) |
| 7 | Оснащение абонентских вводов манометрами и термометрами для контроля параметров теплоносителя и гидравлического режима объектов | 2014-2016 | 150 тыс. руб. (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов) |
| 8 | Ежегодная гидропневматическая постоячная промывка внутренних систем отопления абонентов | 2014-2028 | 150 тыс. руб. ежегодно (с компенсацией всех или части затрат за счёт средств собственников соответствующих абонентских вводов): 300? 15=4500 |
| ИТОГО по тепловым сетям от котельной №3 - 5,28 млн. руб. |
| мероприятия по обеспечению готовности абонентов к приёму теплоносителя - 0,65 млн. руб. |

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

Границы зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций, предполагаются неизменными. В существующих границах тепловой сети от котельных подключение новых потребителей не ожидается. В настоящее время заявки на технологическое присоединение отсутствуют, технические условия на перспективу подключения не выдавались. После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления сельского поселения. Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в главе 4 должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций на реализацию решений по новому строительству. Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»(п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. С учётом требования законодательства, предлагается определить в качестве ЕТО администрацию Бакалинского района, удовлетворяющей минимальным установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации требованиям (п.7):

1) Владение на законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

2) Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в

эксплуатируемых ею системах теплоснабжения котельной»

Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

В ходе выполнения работы по разработке схемы теплоснабжения установлено, что тепловые сети на всем протяжении от котельных до потребителей эксплуатируются администрацией Бакалинского района. Однако в соответствии с законодательством на тепловые сети, как на линейные объекты необходимо оформить паспорт, зарегистрированный в установленном порядке.

Для этого необходимо выполнить требования:

1). Постановления Правительства РФ от 17.09.2003 № 580 (ред. от 12.11.2004) «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;

2). Приказа Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2010 N 16771);

3). Письма Минэкономразвития России от 29.05.2013 № 10571-ПК/Д23и «О порядке осуществления государственного кадастрового учета отдельных типов сооружений (линейных и тому подобных)»

Данные условия также должны быть выполнены и в целях реализации Распоряжения Правительства РФ №688-р от 10.06.2013, которым предусматривается необходимость в срок до 1 апреля 2014г произвести регистрацию права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в т.ч. бесхозяйные объекты и передать их в срок до 1 января 2015 г в концессию, или долгосрочную аренду (на срок более чем1 год)

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей необходимо руководствоваться ст. 15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и котораяосуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживаниебесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Заключение по состоянию источников  тепловой энергии

Уровень централизованного теплоснабжения сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан отвечает минимальным требованиям к надежности и качеству теплоснабжения. Центральным отоплением охвачены все наиболее важные объекты капитальной застройки центральной части с. Бакалы. Плотность тепловой нагрузки в местах прохождения тепловых сетей превышает 0,01 Гкал/га. В этих условиях дальнейшая децентрализация тепловых сетей не целесообразна. Как показывает опыт, переход ранее подключенных к системе централизованного теплоснабжения потребителей частного сектора и некоторых других объектов на индивидуальное отопление, приводит к росту процента технологических потерь при передаче тепловой энергии, разрегулировке гидравлического режима, росту себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Кроме того, оборудование многоквартирных домов индивидуальным поквартирным отоплением приводит к следующим отрицательным эффектам:

1) Промерзание водопровода в подвалах здания ввиду отказа от подводящих теплопроводов;

2) Отсутствие отопления мест общего пользования (подъездов), запотевание, образование плесени на стенах квартир, имеющих с неотапливаемыми подъездами общую стену, и, впоследствии, растрескивание таких стен;

3) Отсутствия равномерности прогрева помещений, вплоть до возможности промерзания отдельных помещений, что также приводит к ускоренному разрушению строительных конструкций жилых многоквартирных домов.

По этим причинам целесообразно сохранение централизованного теплоснабжения. Разработанной ранее схемой теплоснабжения намечены мероприятия по повышению надежности, экономичности и качества теплоснабжения, в том числе путём:

- повышения надёжности работы теплоисточника (путем его оснащения аварийным топливным хозяйством и приведения в соответствие установленных мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей);

- снижения технологических потерь тепловой энергии при её транспортировке (переход на энергоэффективные тепловые сети, оптимизированные по расчётным диаметрам);

- обеспечения доставки потребителям расчётного количества тепловой энергии (путём установки дроссельных устройств и балансировочных клапанов на границе балансовой принадлежности тепловых сетей с потребителями). Разработка в данной программе мероприятий по повышению энергетической эффективности и по энергосбережению у самих потребителей тепловой энергии нормативными документами не предусматривается. Такие мероприятия как утепление фасадов здания, установка энергоэффективных окон, постоянная регулировка теплоносителя с установкой на радиаторах термостатических регулирующих устройств, установка индивидуальных тепловых пунктов и т.п., должны проводиться за счёт средств управляющих компаний и собственников жилых домов. Такие мероприятия позволят снизить текущее потребление топлива на котельных до 40%. При расчёте нагрузок потребителей объектов с нагрузкой, превышающей 0,2 Гкал/ч (порог обязательности установка узлаучёта тепловой энергии и теплоносителя), не выявлено. Реализация целевых программ развития муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (энергоэффективности и энергосбережения, комплексной программы развития инженерных сетей, и т.п.), инвестиционной и производственных программ единой теплоснабжающей организации позволит выполнить намеченные в ПКР мероприятия, что приведет к повышению надежности и качества теплоснабжения и позволит ограничить стремительный рост тарифа на тепловую энергию.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

Для поддержания соответствия качества подаваемой населению воды необходимо предусмотреть обеззараживание воды посредством создания необходимой концентрации в водопроводе раствора гипохлорита натрия. Рекомендуется к установке система обеззараживания воды Аквахлор либо аналог. Открыто-рамная конструкция, напольная, со встроенным источником питания, с системой приготовления исходного солевого раствора, емкостью для накопления раствора оксидантов, емкостью для промывки системы. Предусмотрен режим круглосуточной работы. Производительность по оксидантам 100 г/ч (эквивалентно активному хлору). Удобна для размещения в технических помещениях Л11У, на предприятиях пищевой промышленности, коммунально-бытового обслуживания, на станциях обеззараживания питьевых и сточных вод.

Установка может быть переведена в режим работы без накопительной емкости с прямой подачей раствора оксидантов в точку ввода. Схема установки приведена ниже.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения являетсябесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий с. Бакалы. В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением и водоотведением вс. Бакалы необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

- необходимо произвести частичную замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети.

- замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на энергосберегающие: насос TWU 6-241 1-В.TWU 6-2409-В. TWU 6-1812-В.

TWU 6-181 О-В. TWU 6-1215-В).

- установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа. КИПпА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного исполнения.

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения иводоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

- монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

- строительство новых сетей водоснабжения.

Рекомендуется проводить санподготовку и промывку емкости.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарно охраны в составе трёх поясов в соответствии сСНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Реконструкция башен Рожновского.

Реконструкция резервуаров каптажей

Схема установки «Аквахлор»: 1 - кран шаровой; 2 — фильтр; 3 - электромагнитный клапан: 4 - редуктор; 5 –блокэлектрохимическихреакторов; 6 - блок питания (управления):?- магистраль вывода водорода за пределы помещения: 8- шланг подачи раствора оксидантов в емкость- накопитель;*}- герметичное соединение:10 –датчик уровня

раствораоксидантов: 11 - «дыхательный» патрубок: 12- герметичное соединение: 13- емкость-накопитель раствора оксидантов: 14- шланг подачи раствора соли; 15 — патрубок подачи воды в емкость для приготовления раствора соли; 16- емкость для приготовления раствора соли: 17- шланг подачи раствора оксидантов: 18- штуцер выхода раствора оксидантов; 19- вентиль крана регулированной подачи раствора оксидантов: 20 - вентиль крана подачи раствора соли в реактор; 21- вентиль крана подачи раствора кислоты при промывке реактора: 22 - вентиль заполнения катодной камеры.

Схема насоса TWU

А- Вертикальный насос

В- Вертикальный с охлаждающим кожухом.

D- Горизонтальный с охлаждающим кожухом.

Необходимо проводить энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

Необходимость использования высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТГТЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10- 15%.

Рекомендуемая система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан. Информация о работе водопроводных сооружений, насосных станций, сетей водоснабжения передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

Система диспетчерского управления и сбора данных (Телекомплекс). SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте - 40.Количество объектов – 11.В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный вход); на Р4В по 4 датчика давления водоводах (4 аналоговых входа. 4-20 мА); контролировать параметры ТГТЧ - ток.частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ. (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация.

Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями.

Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: GPRSили радиоканал.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами:

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала: сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

- расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.

Также необходимо выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием КВОС системе автоматического управления.

Экологические аспекты мероприятии по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Скважины имеют радиус зоны санитарной охраны, первый пояс 30 м. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1110-02 «О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащемобосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения:

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод:

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору .

Граница третьего пояса ЗСО предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных	вод обеспечивают неограниченный срокэксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Водонапорная башня Рожновского

- территорию вблизи водонапорной БР в радиусе не менее 50 м содержать в чистоте, эта территория должна быть ограждена и благоустроена как охранная зона;

- все выходы и лазы в ВБР на территории охранной зоны башни должны находиться в закрытом и запломбированном состоянии при экслуатации башни; ежегодно перед наступлением зимнего периода следует проверять теплоизоляцию трубопровода;

- антикоррозионная зашита металлических поверхностей водонапорной башни при ее работе и эксплуатации выполняется не реже одного раза в 3-4 года, окраска металла производится в два приема железным суриком на олифе;

- при постоянной эксплуатации необходимо осуществлять ремонт водонапорной башни (восстановление покрытия) не реже одного раза в год.

Очищенные, отремонтированные или вновь окрашенные водонапорные башни вводятся в эксплуатацию только после их обеззараживания, которое производится раствором хлорной извести или жидким хлором: при экслуатации водонапорных башен большой вместимости — методом орошения с концентрацией активного хлора 200—250 мг/л (из расчета 0.3—0,5 л на 1 м2 внутренней поверхности); для водонапорных башен малой емкости — объемным способом с концентрацией активного хлора 75—100 мг/л при контакте 5—6 ч и дозами не менее 25—50 мг/л прн суточном контакте хлорной воды с поверхностями.

Через 1—2 ч после дезинфекции башни промывают фильтрованной водой. Эксплуатация водонапорной БР допускается после не менее чем двух удовлетворительных бактериологических анализов после дезинфекции, производимых с интервалом времени полного обмена воды между взятием проб.

Водопроводные сети.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, которые проходят по незастроенной территории, принимают от крайних водоводов. Если прокладка осуществляется в сухих грунтах - не меньше 10 м при диаметре до 1000 мм и неменьше 20 м при больших диаметрах. Если грунты мокрые - не менее 50 м, диаметр знамения не имеет.

Допускается уменьшение санитарно-защитной полосы водоводов, если трубопроводы строятся по застроенным территориям, обязательно согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы.

В зонах санитарно-защитной полосы водоводов не должно быть уборных, помойных ям.навозохранилищ, приемников мусора и других условий для создания загрязнений почвы и грунтовых вод.

Запрещается строить водоводы по территории свалок, полей ассенизации и фильтрации.	земледельческих полей орошений.промышленных исельскохозяйственных предприятий, а также кладбищ и скотомогильников.

Таким образом, охранные зоны нужны для обеспечения безопасности использования водопроводных или канализационных сетей. При повреждении подобных сетей могут возникнуть проблемы экологического характера, а также это грозит причинением многих неудобств для пользователей сетей.

Предложения по величине необходимых инвестиции на

реконструкцию и техническое перевооружение источников.

| № | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2020 | 2024 |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановлению Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД | 3500 | 3500 |  |  |
| 2 | Установка приборов контроля учета подаваемой воды | 700 | 700 |  |  |
| 3 | Автоматизация системы контроля и управления водозабора | 3000 | 3000 |  |  |
| 4 | Установка приборов контроля доступа посредством jps передачи сигналов | 1400 | 1400 |  |  |
| 5 | Разработка проектов зон санитарной охраны существующих водозаборов с получением соответственного экспертного, затем санитарно-эпидемиологического заключений, оценка запасов каптажированных вод. |  |  |  |  |
| 6 | Получение (продление) паспорта на скважину | 1620 | 1620 |  |  |
| 7 | Мониторинг состояния водоносных горизонтов, изменения динамического уровня воды в питающем водоносном горизонте, динамика падения пьезометрических уровней водоносных горизонтов | 620 | 140 | 340 | 140 |
| 8 | Проведение полного хим. Анализа подземных (каптажируемых) вод согласно перечню определенного СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», включая радиологический и бактериологический показатели. | 94 | 10 | 60 | 24 |
| 9 | Разработка ПСД на закольцовку существующих водопроводных сетей и реконструкцию насосной станции второго подъема | 1500 | 1500 |  |  |
| 10 | Замена погружных насосов первого подъема на энергосберегающие типа WILA | 1120 | 1120 |  |  |
| 11 | СМР по реконструкции водопроводных сетей, монтажу новых водопроводных сетей, насосной станции второго подъема | 220500 | 135000 | 50000 | 35500 |
| 12 | Формирование ограждения зон санитарной охраны существующих водозаборов |  |  |  |  |
| 13 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 240 | 80 | 120 | 40 |
| 14 | Замена задвижек в колодцах | 700 | 175 | 350 | 175 |
| 15 | Закольцовка сетей водоснабжения 3 км | 21000 | 21000 |  |  |
| 16 | Промывка фильтровых колонн существующих скважин | 1360 | 1360 |  |  |
| 17 | Установка датчиков уровня воды в насосных станциях второго подъема | 70 | 70 |  |  |
| 18 | Размещение дизель генераторной установки для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 400 |  |  |
| 19 | Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды | 6000 | 6000 |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 263824 | 177075 | 50870 | 35879 |
|  | Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |
| 1 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 510 | 170 | 170 | 170 |
| 2 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком поверки | 40 |  | 40 |  |
| 3 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 40 |  | 40 |  |
|  | Итого по электрооборудованию: | 590 | 170 | 250 | 170 |
|  | Всего по плану водоснабжение: | 264414 | 177245 | 21120 | 36049 |

Примечания:

- объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период;

- общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к централизованному водоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между водоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство водопроводных сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать воду по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать федеральному закону «О водоснабжении». Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N416-ФЗ.

Расчет экономического эффекта.

Существуют следующие статьи экономии:

Экономия затрат на поставку питьевой воды населению за счет прокладки новых водопроводных сетей, реконструкции существующих сетей, проведения закольцовки существующих водопроводных сетей.

Экономия затрат за счет замены насосного оборудования на энергосберегающее оборудование.

Увеличение дебита существующих скважин за счет промывки фильтровых колонн существующих источников водозабора.

Установка современного водоподготовительного оборудования.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

где Свнд - стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., &S- экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб.. к - коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

где ЧДДСС - чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб.,

С внд - стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Экономические показатели.

| Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономя в год. тыс.руб. | Срок окупаемости с учетом роста тарифов | Срок службы | ЧДД за срок службытыс.руб | Индекс доход ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей, строительство новых водопроводных сетей. | 220500 | 15000 | 15 | 40 | 379500 | 2 |
| Закольцовка существ\тощих водопроводных сетей | 21000 | 2100 | 10 | 40 | 63000 | 3 |
| Промывка фильтровых колонн существующих скважин | 1360 | 1000 | 1,36 | 10 | 8640 | 6,3 |
| Замена насосов первого подъема на энергосберегающие | 140 | 90 | 1,56 | 15 | 1210 | 8,6 |
| Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды. | 6000 | 20,00 | 300.00 | 30 | 0 | 0 |
| Предусмотреть резервный источник электроснабжения- дизель генераторная установка для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 15 | 26.67 | 20 | 0 | 0 |

В связи с тем, что в деревне Плодоягодная нет существующего централизованного водоснабжения необходимо произвести разведку недр с последующим бурением скважины. Стоимость проведения работ— 17000 тыс.руб.

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма желательна.

Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов систем водоотведения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоотведения является бесперебойное транспортировка стоков населенного пункта, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоотведения.

Техническое задание

По условиям задания требуется сформировать технико-коммерческое предложение на поставку очистных сооружений хозяйственно-бытового стока общейпроизводительностью 900м3 в сутки.

Сброс очищенной воды предполагается в водоем рыбо-хозяйственного назначения первой категории.

| Способ поступления стока на ОС: напорно V самотечно - | Уровень грунтовых вод: __________________м |
| --- | --- |
| глубина подводящей трубы, мм |  |
| диаметр подводящей трубы, мм 250 |  |
| площадь, отведенная под очистные сооружения, м2 (ДхШ) |  |

| точкасброса | нарельеф - | водоем V | поглощение - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | другое: |
| расстояниедоводоёма, м |  |
| Способутилизацииосадка | откачка, Обезвоживание мешковое, Обезвоживание шнековое, другое |
| Особыетребования |  |

Характеристика сточных вод:

|  | Количество во входящем стоке, мг/л | Допустимое количество после очистки, мг/л |
| --- | --- | --- |
| БПКПОЛН |  | Принимаем за ПДК рыбхоза 1 категории |
| БПК5 | Нет данных, показатель принимаем до 350 |  |
| ХПК | 69,8 |  |
| Взвешенные Вещества | 360,1 |  |
| Сухой остаток | 772,8 |  |
| Сульфаты | 62,1 |  |
| Хлориды | 76,7 |  |
| Железо общее | 1,0 |  |
| PO4поР | 3,4 |  |
| NO3 | 7.65 |  |
| NO2 | 0.72 |  |
| NH4 | 47,2 |  |
| Температура | 6,0 |  |
| Уровень pH | 6,8 |  |

Выбор и описание оборудования. Обоснование.

Принципиальная схема комплекса

Для удаления песка, минеральных примесей на входе сточных вод на комплекс ОС установлены тангенциальные песколовки, стабильно и бесперебойнопроизводительность 900м3 в сутки обеспечат два модуля производительностью 130 м3/час. Общая производительность модулей позволяет отключать один из модулей, для обслуживания или ремонта не останавливая и не нарушая цикл очистки.

Для исключения попадания в очистные сооружения крупного мусора, для измельчения мусора до фракций приемлемых к переработки на станции глубокой биохимической очистки установлены два измельчителя MuffinMonster, производительность которых позволит отключать поочередно модули не останавливая и не нарушая цикл очистки для обслуживания или ремонта.

Далее, для обеспечения стабильного и равномерного поступления стока, монтируется распределительный резервуар, общим объемом 140 м3, оборудованный шиберными задвижками с электроприводом по количеству рабочих линий ОС. На входе в распределительный резервуар установлен расходомер и нейтрализатор уровня pH. Также в резервуаре находится зона уплотнения осадка для забора посредством насосного оборудования на шнековый обезвоживатель.

Резервуар может быть оборудован люком и технологической возможностью для сброса стока, доставляемого автотранспортом.

Из резервуара сток подается на пять линий станции глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 180 м3/сут, с последующим обеззараживанием на трех блоках ультрафиолетового обеззараживания, производительностью 30 м3/час

Много линейная схема очистных сооружений предложена в связи особой важностью и ответственностью узла очистки сточных вод и невозможностью остановки производственного цикла очистки в целом. Такая схема позволяет обслуживать поочередно каждую из линий, или решать аварийные ситуации не останавливая производство, также много линейная компоновка ОС позволяет вести застройку очередями.

Для оптимизации процесса утилизации осадка комплекс ОС оборудован системой обезвоживания осадка на основе шнекового обезвоживателя.

Значительным преимуществом применения системы обезвоживания в цикле очистки стока является поддержание постоянной равномерной концентрации активного ила оптимальной для работы очистных сооружений.

При использовании системы обезвоживания объем шлама подлежащего утилизации значительно снижается, к тому же нет необходимости пользоваться услугами ассенизационной машины, осадок влажностью 50 – 80% может быть расфасован в мешки или контейнеры и при необходимости вывезен на полигоны ТБО своими силами или направлен на переработку.

Комплекс оборудован единым модулем управления с системой Onlinecontrol, в непрерывном режиме производится контроль ряда параметров работы станции, а именно:

- давление воздуха;

- уровень растворенного кислорода;

- температура стока на входе в ОС, на выходе и в биореакторах;

- расход стока;

- уровень pH на входе в ОС;

- уровень коагулянта;

- уровень овицидного препарата;

- уровень реагентов нейтрализации pH;

Для оповещения и дистанционного управления работой очистных сооружений и для своевременного предупреждения аварийных ситуаций, комплекс можно оборудовать системой SMS оповещения и дистанционного управления работой очистных сооружений.

Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Предлагаемая станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, это модульные очистные сооружения с неограниченной производительностью и практически неограниченными возможностями. Сочетание биологической и физико-химической очистки позволяет получать гарантированные результаты по большому количествупараметров, а так же значительно сократить размеры и стоимость очистных сооружений.

Конструкция Станций и технология очистки, рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток.

Предлагаемая станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод идеальное решение для очистки стока от жилых комплексов:

- гостиницы;

- пансионаты;

- санатории;

- комплексы жилых зданий;

- коттеджные поселки;

- микрорайоны;

- населенные пункты и т. д.

Наличие собственных очистных сооружений в жилом комплексе значительно повышает экологическую составляющую объекта, привлекательность и уровень комфорта проживающих, и дает стабильный, постоянный заработок управляющей компании.

На базе предлагаемых станций глубокой биохимической очистки сточных вод при внесении ряда существенных изменений разработаны и успешно эксплуатируются очистные сооружения для очистки производственного стока от:

- молокозаводов;

- птицефабрик;

- мясозаготовительных и перерабатывающих предприятий;

- рыбозаводов;

- предприятий пищевой промышленности и т.д.

При производстве очистных сооружений делается акцент на экологичность, долговечность, надежность, низкие затраты на монтаж и обслуживание.

Все конструктивные элементы и детали Станции, выполнены из коррозийно-стойкого, высокопрочного материала — полипропилена.

Корпуса станций, внутренние перегородки, горловины и внешние люки выполнены из полипропилена чешского производства толщиной 8, 20 и 80мм, детали корпуса, имеющие контакт с солнечным светом выполнены из УФ стабилизированного полипропилена, все швы выполнены экструзионной сваркой, швы стеновых модулей дополнительно стягиваются крепежными элементами из нержавеющей стали, сварка стеновых элементов – двусторонняя.

Прочность и герметичность корпусов станций проверяется на заводе изготовителя.

Гарантия на ОС– до трех лет, срок службы более 50-ти лет.

В качестве насосного оборудования систем отвода очищенной воды и гидравлической системы сбора и возврата осадка ОС применяется насосное оборудование немецкой компании Karcher, все насосы имеют гарантию 2 года, срок службы насосного оборудования 10 лет. Более 70-ти сервисных центров Karcher находятся более чем в 50 регионах России.

Для обеспечения аэрации стока применяются вихревые воздуходувки немецкого производства, компании ZM-Engineering, испано-российского производства компания Мегатехника или аналоги гарантия на оборудование не менее трех лет.

Вся управляющая автоматика ОС собирается только на промышленных комплектующих, что значительно увеличивает ресурс и надежность оборудования.

ОС поставляются блоками заводской готовности, оборудование проходит полную проверку и тестирование на заводе изготовителе.